ИНСТРУКЦИЯ   INTEX

KRYSTAL CLEAR  МОДЕЛЬ 03R НАСОС-ФИЛЬТР

220-240 V~, 50Hz,40W

Hmax 1.0 m, H min 0.19m, IPX5

Макс. Температура воды 350

СОДЕРЖАНИЕ

| Внимание - прочитайте перед сборкой 2 Составные части насоса 3 Инструкции по установке 4 Хранение 5 Варианты установки насоса на поверхности 6 Уход за бассейном и применение химикатов 7 | Руководство по исправлению неполадок 8 Наиболее частые проблемы, возникающие при пользовании бассейном 8 Общие правила безопасности 8 Временная гарантия 9 Адреса представительств Intex 9 |
| --- | --- |

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ Перед сборкой внимательно прочтите и следуйте данным инструкция .

СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Во время установки и использовании данного электрического оборудования, всегда                                          соблюдайте необходимые меры предосторожности

Насос-фильтр можно использовать только в целях, описанных в данной инструкции, следуя всем предписаниям, которые содержаться в данной брошюре, на коробке и самом изделии.

Прочитайте и следуйте всем инструкциям:

- Внимание -  Чтобы предотвратить риск получения травм, не позволяйте детям использовать насос с фильтром и бассейн без присмотра взрослых.

- Внимание – Присутствует риск получения электрошока. Подключайте  насос с фильтром только к заземленной штепсельной розетке, предохраняемой заземленным выключателем цепи (ЗВЦ) или устройством остаточного тока (УОТ). Если вы не уверены в том, защищена ли розетка ЗВЦ/УОТ, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика. Прибегните к услуге квалифицированного электрика для установки  ЗВЦ/УОТ, максимум 30 mA. Не используйте переносное устройство остаточного тока. (ПУОТ).

- Внимание – Не закапывайте в землю электрический шнур. Расположите шнур в месте, где его не повредят газонокосилки, шпалерные ножницы или другое оборудование.

- Внимание – Шнур питания не может быть заменен. При повреждении шнура все устройство приходит в негодность.

- Внимание – Чтобы предотвратить риск электрошока, не используйте удлинитель для присоединения шнура к розетке; таймеры, адаптеры, преобразователи тока,  используйте только правильно расположенный источник электропитания.

- Внимание – Монтаж и демонтаж бассейна должны производить только взрослые.

- Внимание – Не пытайтесь включить/выключить  насос из розетки мокрыми руками или когда находитесь в воде.

- Внимание -  Не подпускайте детей близко к насосу и к электрическому шнуру.

- Внимание – Не включайте насос, когда в бассейне есть люди.

- Внимание - Выключайте насос из сети, перед тем как переставить его или почистить.

- Внимание – Насос с фильтром должен располагаться как минимум на 2м вдали от бассейна.

- Внимание – Не пользуйтесь насосом с фильтром, если в бассейне присутствуют люди.

- Внимание – Данный насос с фильтром предназначен только для сборно-разборных бассейнов. Не используйте данный фильтр в постоянно установленных бассейнах. Сборно-разборные бассейны сконструированы так, чтобы их можно было складывать на хранение и вновь собирать в их оригинальной форме.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ, ЭЛЕКТРОШОКА И ПРИВЕСТИ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ НАСОСА

Перед сборкой насоса, ознакомьтесь с его составными частями.

Перед сборкой насоса убедитесь, что все детали подходят к модели насоса.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Инструкции по установке

Убедитесь, что у вас есть источник, откуда вы можете наполнить бассейн водой и необходимые для воды в бассейне химические вещества. Для более крепкого зажима шланга хомутом (F-26), можно использовать мелкие монетки.

ВАЖНО: Данный насос с фильтром снабжен открытым клапаном выпуска воздуха (5F-12) (откройте клапан выпуска воздуха, если необходимо). НЕ закручивайте клапан выпуска воздуха до тех пор, пока не дойдете до 8 пункта инструкции. Если данная рекомендация не будет соблюдена, то это явится результатом блокирования воздуха внутри корпуса фильтра; мотор будет работать вхолостую, с помехами и шумом.

- В первую очередь установите сборно-разборный бассейн. Внимательно следуйте руководству по установке бассейна.

- Установите насос с фильтром на расстояние длины шланга от той стороны стенки бассейна, где расположен нижний выступающий соединитель черного цвета для шланга

- Выньте пробки (F-36) из стенок бассейна и затем установите сетчатые фильтры в каждый выступающий соединитель для шланга. Шланги (F-53) крепятся на сетчатые фильтры, установленные в соединители.

- Два шланга должны быть присоединены к крепителям для шлангов насоса с фильтром. С помощью хомутов для шланга (F-26), закрепите один из шлангов (F-53) к нижнему выступающему соединителю бассейна (отмеченным знаком «+» на корпусе бассейна), а затем к соединителю на насосе (отмеченным «+»)

- Присоедините второй шланг к верхнему соединителю на бассейне и к нижнему соединителю на насосе. Убедитесь, что все хомуты (F-26) на шлангах плотно закреплены.

- Плотно закрутите крышку с резьбой (2F-04) на насосе с фильтром по часовой стрелке. Закручивайте крышку вручную. Не используйте плоскогубцы и другие инструменты.

- Наполните бассейн водой так, чтобы поверхность воды была на 3-5 см выше верхнего отверстия на стенке бассейна. Вода автоматически заполнит насос.

- Когда вода начнет вытекать из отверстия клапана выпуска воздуха, закрутите его в крышку насоса.

Не закручивайте клапан слишком сильно, достаточно плотного закручивания. ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление воздуха из насоса необходимо, при наполнении насоса водой.

- Включите насос с фильтром в розетку. Теперь насос с фильтром фильтрует воду.

- Оставьте насос с фильтром в рабочем состоянии до тех пор, пока вода не достигнет желаемой прозрачности.

Для проверки и замены картриджей для фильтра, отсоедините шнур, открутите сетчатые фильтры (F-12) от соединителей и установите пробки (F-36) в соединители для сетчатых фильтров. Проверьте или замените картридж. После этого откройте клапан выпуска воздуха, отсоедините пробки, позвольте воздуху выйти через клапан, затем закрутите клапан и установите сетчатые фильтры. Теперь насос наполнен водой и готов к эксплуатации.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Верхний выступающий

соединитель для шланга	уровень воды

Верхний

соединитель

Нижний

соединитель

Хомуты для шланга	Внутренняя сторона

бассейна

СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

А. Чистка (или замена) картриджа для насоса с фильтром

- Убедитесь, что насос с фильтром выключен. Отсоедините шнур.

- Снимите сетчатые фильтры из соединителей и, для того, чтобы предотвратить утечку воды из бассейна, вставьте пробки (F-36) в соединители для сетчатых фильтров

- Снимите  крышку (2F-02) и кольцо клапана (2F-03), раскручивая их против часовой стрелки. Будьте внимательны, не потеряйте кольцо (2F-03).

- Снимите картридж для фильтра (F-18) для того, чтобы очистить его. Фильтр можно очистить с помощью напора воды из шланга.

- Осмотрите картридж, возможно,  его нужно уже заменить

- Установите картридж в фильтр

- Закрутите назад крепящее кольцо (2F-03), крышку (2F-02). Закручивайте крышку (2F-04) по часовой стрелке только вручную.

- После того, как вышеперечисленные операции закончены, откройте клапан выпуска воздуха, выньте пробки, позвольте воздуху выйти через клапан, затем закрутите клапан и установите сетчатые фильтры. Теперь насос наполнен водой и готов к эксплуатации

В. Демонтаж насоса с фильтром для  хранения

- После того, как вода слита из бассейна, отсоедините все шланги (F-53’s) от бассейна и насоса с фильтром

- Снимите картриджи по технологии описанной в параграфе А, пункты с 2 по 4

- Снимите сетчатый фильтр (F-12) со стенки бассейна. Установите пробки (F-36) в соединители для шлангов. ( См. стр. 4). Ослабьте хомуты (F-26) перед тем как снимать сетчатый фильтр.

- Слейте воду из корпуса насоса .

- Храните все части фильтра в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Перед тем как сложить насос с фильтром на хранение, убедитесь, что все детали сухие

- В зависимости от износа картриджа (F-18), на следующий сезон может потребоваться новый картридж, поэтому всегда имейте под рукой запасные картриджи.

- Смажьте маслом или вазелином прокладку (2F-03), прокладку клапана выпуска воздуха (5F-13) и прокладки для шлангов (NF-49), для того, чтобы они сохранили свою эластичность.

- Для удобства хранения, сохраните картонную коробку, в которой продавался насос.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

УСТАНОВКА НАСОСА С ФИЛЬТРОМ МОДЕЛИ  03R

На дне насоса с фильтром располагаются 3 крепежных отверстия. Насос снабжен данными отверстиями, потому что в постановлениях разных стран, особенно в европейском обществе, требуется, чтобы насос был закреплен для безопасности на земле вертикально.

Данные отверстия образуют треугольник и находятся на расстоянии 135мм друг от друга. Отверстия шириной 7мм.

Для большей устойчивости, насос с фильтром может быть установлен и закреплен на цементированной или деревянной платформе. Вес платформы должен превышать 18кг. Внизу показаны два варианта платформ-креплений для насоса с фильтром. Европейский стандарт ЕN 60335-2-41 требует, чтобы данная платформа была закреплена на земле или другой поверхности.

- (3) х М6 шестиугольные гайки

- (3) х М6 шестиугольные винты

УХОД ЗА БАССЕЙНОМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПОРАТОВ ДЛЯ ЧИСТКИ .

Все бассейны требуют ухода, чтобы вода оставалась чистой. В этом поможет использование химических препаратов и насоса с фильтром. Проконсультируйтесь со специалистами из компаний, занимающимися химикатами для бассейнов о том, какое количества хлора, альгецида и других химических препаратов нужно использовать, чтобы вода в вашем бассейне оставалась чистой.

Храните химикаты в недоступном для детей месте.

Не применяйте химикаты для чистки воды, пока в бассейне находятся люди. Химикаты могут вызвать раздражение кожи и слизистых.

Ежедневный контроль РН уровня воды и уровня химикатов в воде очень важен и не может быть чрезмерным. Проверка уровня хлора, альгецида и поддержание РН уровня воды в бассейне обязательно в течение всего времени, пока используется бассейн.

При первом заполнении бассейна вода может быть солоноватой и, возможно, нужно будет добавлять воду в бассейн и чаще менять картриджи в насосе фильтре. Не позволяйте купаться в бассейне, пока не добьетесь необходимого РН уровня.

Держите под рукой дополнительные картриджи. Картриджи необходимо менять каждые две недели.

Дети, купаясь в бассейне, могут разбрызгать воду, хлорированная вода при попадании на  растения вокруг бассейна, может уничтожить их. Трава под бассейном тоже будет повреждена. Некоторые виды травы могут прорасти сквозь полотно бассейна, но это никак не повлияет на функционирование бассейна.

Перед сливом воды из бассейна, убедитесь, что  слив воды  в  данном  месте разрешен местными властями.

ВНИМАНИЕ

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР ХЛОРА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ТКАНЬ БАССЕЙНА. ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ ЗАВОДОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХИМИМЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЧИСТКИ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА НЕПОЛАДОК | ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК |
| --- | --- | --- |
| Мотор фильтра не заводится | шнур не подсоединен к розетке эл. питания проверьте предохранитель выключился автоматический выключатель ЗВЦ/УОТ | фильтр должен быть подключен к трехпроводной розетке, предохраняемой заземленным выключателем цепи Класса А или УОТ. повторно включите автоматический выключатель. Если его снова выбьет, то возможны неполадки в электросистеме. Выключите включатель и обратитесь к специалисту мотор перегрелся, и предохранитель от перегрузки выключает мотор. Дайте время, чтобы мотор остыл |
| Фильтр не очищает бассейн | неверный уровень хлора или водородного показателя загрязнение картриджа повреждение картриджа чрезмерное загрязнение бассейна сеточный фильтр засорился | нормализуйте уровень хлора и водородный показатель. Обратитесь за помощью к специалистам прочистите или замените картридж проверьте, нет ли в картридже дыр. Замените, если он поврежден оставьте насос с фильтром в рабочем состоянии до полного очищения бассейна очистите сеточный фильтр в входном отверстии стенки бассейна |

Руководство по исправлению неполадок

| Фильтр не качает воду или напор очень плохой | входное отверстие/сток засорены прореха во всасывающей гидролинии осадок или засорение на картридже чрезмерное загрязнение бассейна загрязнился картридж фильтра | прочистите засорение в шлангах входного отверстия/стока в стенках бассейна плотнее закрутите крепления шланга, проверьте шланг на повреждения, проверьте уровень воды в бассейне замените картридж чистите картридж чаще |
| --- | --- | --- |
| Насос не работает | низкий уровень воды сеточный фильтр засорен на шланге входного отверстия образовалась прореха неисправность в моторе или застопорилось лопастное колесо воздушная пробка в корпусе картриджа | наполните бассейн до нужного уровня очистите сеточный фильтр в входном отверстии стенки бассейна плотнее закрутите крепления шланга, проверьте шланг на повреждения проверьте и очистите всасывающее отверстие насоса от листьев и палок откройте выпускной клапан на верхней части насоса |
| Верхняя крышка пропускает воду | отсутствует прокладка крышка закручена неплотно засорился картридж фильтра | снимите крышку и проверьте наличие прокладки закрутите крышку плотнее (вручную) замените или очистите картридж |
| Шланг пропускает воду | крепление шланга неплотно присоединены | закрепите/замените крепления шланга |

СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Наиболее частые проблемы, возникающие при пользовании бассейном

| ПРОБЛЕМЫ | ОПИСАНИЕ | ПРИЧИНА | МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоросли | вода становится зеленого цвета зеленые или черные пятна на обшивке бассейна обшивка бассейна скользкая и присутствует неприятный запах | водоросли | хлорируйте воду. Проверьте уровень водородного показателя и скорректируйте по совету специалистов аккуратно отчистите пятна поддерживайте правильный уровень хлора |
| Вода стала разноцветной | вода становится голубой, коричневой или черной, когда первый раз используете хлор | * медь, железо или марганец в воде окислился из-за добавления хлора. Это обычное дело при добавление в воду химикатов | * поддерживайте рекомендуемый водородный показатель * не отключайте фильтр до полного очищения воды * время от времени чистите картридж |
| Взвесь | * вода стала молочного цвета | «тяжелая вода» вызванная превышением водородного показателя низкое содержание хлора постороннее вещество в воде | поддерживайте правильный водородный уровень проверьте правильный ли уровень хлора прочистите или замените фильтр |
| Низкий уровень воды | уровень воды ниже, чем в предыдущий день | Прореха в материале бассейна или шланге | устраните прореху с помощью ремкомплекта плотнее закрутите краны |
| Осадок на дне бассейна | грязь или песок на дне | неаккуратное пользование бассейном | почистите дно бассейна пылесосом Intex |
| Загрязнена поверхность воды | листья, насекомые, ветки | бассейн стоит близко к деревьям | используйте сачок Intex для удаления мусора с поверхности воды |

Для того, чтобы шланги легче одевались на черные выступающие соединители, концы шлагов и соединители можно смазать мыльным раствором. Для смазки не используйте машинное масло или жир.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Инструкция по безопасности для владельцев бассейна

Ваш бассейн может быть источником удовольствия. Он предназначен для того, чтобы вы и ваша семья могли с пользой для здоровья развлекаться и отдыхать.

Однако в бассейне содержится большое количество воды и он достаточно глубокий, поэтому существует степень риска для здоровья и жизни, чтобы устранить риск, вам необходимо следовать следующим инструкциям по безопасности:

Для собственной безопасности и безопасности других ознакомьтесь с нижеследующими инструкциями, которые были составлены национально признанными Организациями  Безопасности

- Научитесь плавать

- Научитесь оказывать первую помощь

- Проинформируйте  каждого, кто будет присматривать за вашими детьми о возможных опасностях в воде, о необходимости постоянного наблюдения.

- Научите детей, что нужно делать при несчастном случае.

- Находясь в воде, следуйте здравому смыслу.

- Наблюдение, наблюдение, наблюдение.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Временная гарантия

Ваш насос с фильтром Krystal Clear создан с использованием материалов высокого качества и на высокопрофессиональном оборудовании. Все детали к насосу и фильтру были проверены на наличие брака перед тем как выпустить их в продажу. Эта временная гарантия действительна только для насосов с фильтром Krystal Clear.

Обеспечение данной гарантии распространяется только на покупателей оригинального товара. Гарантия действительна в течении одного года с даты покупки. Храните чек на покупку вместе с этим руководством по пользованию, т.к. для доказательства покупки товара нужен будет чек на покупку.

Если в течение года обнаружится производственный брак, пожалуйста, обратитесь по  нижеследующим адресам.

Данные гарантии ограничены сроками и условиями этой гарантии. Компания Интекс, ее агенты и работники не несут никакой ответственности перед покупателем за умышленную или случайную порчу товара покупателем.

Гарантия теряет действие, если в насосе с фильтром были самостоятельно заменены детали. Только квалифицированные специалисты могут заменять детали в насосе с фильтром.

Intex не возмещает затраты, связанные с утечкой воды, химических добавок или порчу воды, также гарантия не распространяется на травмы людей или порчу аксессуаров.

Эта временная гарантия не действительна, если насос с фильтром подвергался покупателем порче в результате халатности, неправильного обращения или транспортировке, неверном хранении, использовании не по назначению, или порче в результате не зависящих от компании Интекс ситуаций.